# oBJECTIF

Décrire la conduite à tenir dans la zone de quarantaine du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT.

# CHAMP D’APPLICATIon

Toute personne entrant dans la zone de quarantaine du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT.

# REFERENCES

- MicroPET- RP-P004 : Comportement en cas de contamination.

- MicroPET- RP-P003 : Manipulation de sources non scellées.

- MicroPET- RP-P005 : Consignes pour les agents de propreté et d'hygiène.

- MicroPET- RP-P010 : Gestion des dosimètres électroniques.

- MicroPET- RP-M004 : Utilisation du dosimètre électronique.

- MicroPET- RP-E002 : Dosimétrie individuelle dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT.

- MicroPET- RP-E005 : Utilisation du dosimètre électronique.

- MicroPET- RP-P009 : Gestion des déchets.

- MicroPET- AQ-E023 : Consignes d’habillage pour entrer dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT.

- MicroPET- PR-E022 : Consignes d’habillage pour entrer dans le laboratoire de classe D.

- ORaP (Ordonnance sur la RadioProtection) : http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/814.501.fr.pdf

- Principes de radioprotection de l’unité de production Radio-Pharmaceutique pour la tomographie par Emission de Positons des Hôpitaux Universitaires de Genève (classeur radioprotection, sécurité).

- Principes de sécurité du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT (classeur radioprotection, sécurité).

# RESPONSABILITES

La personne responsable de la radioprotection de la zone de quarantaine du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT:

Mr ……………………. (Expert en Radioprotection), poste ………….. bip ………….

# Description des locaux

C’est une zone de quarantaine où les animaux (rats/souris) seront stabulés pour decroissance radioactive.

Zone quarantaine

- Zone de quarantaine              	           		7A-R-762.0

# Équipement pour rentrer dans la zone de quarantaine du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

- Les blouses portées à l’extérieur de la zone de quarantaine sont acceptées.

- Sur-chaussures à usage unique obligatoire pour entrer dans la zone de quarantaine du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT. Les jeter dans la poubelle prévue à cet effet avant de sortir.

A droite de la porte d’entrée de la zone de quarantaine, un porte manteau est à disposition pour déposer les affaires qui n’ont pas d’utilité dans la zone de quarantaine du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT.

Attention: Il est strictement  interdit d’ouvrir les cages d’animaux dans la zone de quarantaine. Celles-ci seront ouvertes soit sous une hotte, soit dans un local prévu à cet effet.

## Blouses (cf. MicroPET-AQ-E024)

Les blouses portées à l’extérieur de la zone de quarantaine sont acceptées et dans le cas ou la personne ne porte pas de blouse, elle devra prendre une blouse « visiteur » dans le stock situé à côté de la porte d’entée de la zone de quarantaine.

## Chaussures/sur-chaussures

### Membres du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

Ils pourront utiliser les sabots utilisés dans le laboratoire Micro-PET/SPECT/CT (couleur vert), sinon sur-chaussures à usage unique obligatoire.

### Collaborateurs, visiteurs et intervenants

Sur-chaussures à usage unique obligatoire. Les jeter dans la poubelle prévue à cet effet avant de sortir.

Attention: Ils ne doivent surtout pas marcher avec dans les couloirs de l’hôpital.

## Dosimètres

### Membres du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

Ils doivent porter leur dosimètre corps entier PEDOS.

Le dosimètre électronique ainsi que les bagues dosimétriques doivent être portés pour les travaux effectué dans la zone quarantaine.

Le relevé et résultats concernant les bagues et badges PEDOS, sont gérés par la médecine nucléaire.

### Collaborateurs, visiteurs et intervenants

Les personnes n’ayant pas de dosimètre PEDOS géré par les HUG, se muniront d’un dosimètre électronique.

Un mode opératoire résumé est affiché à côté des dosimètres et explique comment mettre en fonction les dosimètres électroniques (MicroPET- RP-E005).

Lorsque celui-ci est éteint puis allumé, la valeur affichée est automatiquement mise à zéro.

Si ce n’est pas le cas, attention de ne pas oublier de relever la valeur de départ affichée par le dosimètre.

# Travail en zone de quarantaine

Se référer à la procédure MicroPET- RP-P003

# Formation du personnel extérieur a la zone de quarantaine du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

L’accès à la zone de quarantaine du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT est strictement limité aux personnes autorisées.

## Intervenants

Une formation a été effectuée pour les intervenants des ateliers, de la centrale thermique et les agents propreté-hygiène sur la signalisation des salles et objets, les dangers, ainsi qu’une visite des locaux du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT pour toutes ces personnes.

Attention : Ne pas oublier de regarder les panneaux de signalisation des laboratoires qui sont apposés sur les portes d’entrées, ceci évitera toute surprise.

Des instructions détaillées à ce sujet ont été rédigées dans « Consignes pour le personnel externe aux zones contrôlées », J.M.Vieira, Fev 2001.

# Sortie des locaux

## Collaborateurs, visiteurs et intervenants

Ils doivent en sortant se mesurer au moniteur et procéder à la décontamination si nécessaire (cf MicroPET- RP-P004).

Ils doivent inscrire leur nom sur la feuille d’enregistrement MicroPET- RP-E002 située à côté du moniteur, écrire la dose lue sur le dosimètre électronique même si celle-ci est égale à zéro, et apposer une signature pour le contrôle au moniteur.

Les sur-chaussures et la sur-blouse doivent être jetées dans la poubelle du sas d’entrée sauf si elles sont contaminées. Dans ce cas, elles seront mises dans un sac signalé en attente de la décroissance de la radioactivité.

La blouse doit être déposée sur une des patères « visiteurs », sauf si la blouse est contaminée, elle sera alors déposée dans un sac approprié en attente de décroissance de la radioactivité.

## Membres du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT

Ils doivent en fin de journée effectuer une mesure de tri (mesure d’incorporation).

Cette mesure est effectuée avec le moniteur de contamination manuel. La valeur de seuil est fixée à 200 Cps.

Ils doivent inscrire sur la feuille d’enregistrement MicroPET- RP-E002,  la dose lue sur le dosimètre électronique même si celle-ci est égale à zéro, et apposer une signature pour le contrôle au moniteur pieds-mains.

Ils doivent déposer leur blouse et chaussures réservées pour l’intérieur du laboratoire Micro-PET/SPECT/CT dans le sas d’entrée.

S’ils restent dans l’enceinte de l’hôpital, ils porteront une blouse et des chaussures réservées à cet effet ; s’ils sortent de l’hôpital, ils mettront leurs vêtements et chaussures civiles.

# ConduitE à tenir en cas de contamination

Le comportement à tenir en cas de contamination du laboratoire, est décrit dans la procédure MicroPET- RP-P004. Les consignes sont affichées près du moniteur.

# Conduite à tenir en cas d’accident

En cas de blessure grave ou d’accident, alerter les pompiers au 118.